Электрофорная машина из подручных средств

А.А.Ершов

ФГБОУ ВПО «ШГПИ», г. Шадринск

Руководитель: к.п.н., доцент Выборова Н.Н.

Электрофорная машина использует явление электростатической индукции, при этом на полюсах машины (лейденских банках) накапливаются электрические заряды, разность потенциалов на разрядниках достигает нескольких сотен тысяч вольт.

Машина состоит из двух дисков с медными секторами и проводников, замкнутых посредством щёток на противоположные секторы. Диски приводятся во встречное вращение с равной угловой скоростью.

В настоящее время электорофорную машину возможно изготовить в домашних условиях. Для этого понадобится 2 старых CD диска, 2 одинаковых электродвигателя (электродвигатели от кулера компьютера), алюминиевый скотч, кусок орг. стекла, медный проводник (одножильный).

На диске делам разметку для секторов. Секторов должно быть четное количество. Размечаем на алюминиевом скотче нужное количество секторов, вырезаем и приклеиваем на диски. Пока отложим в сторону наши диски. Займемся изготовлением двигателей, приводящих в движение диски. Избавляемся от лопастей крыльчатки кулеров, а так же от крепления электродвигателей. Двухсторонний скотч приклеиваем к основаниям кулера. Из орг. стекла вырезаем крепления для кулеров и приклеиваем диски с секторами и электродвигатели. Важно, чтобы наклеенные сектора «смотрели» на орг. стекло. Размешаем всю эту конструкцию на какое нибудь основание. Теперь осталось самое главное. Необходимо изготовить щеточки, снимающие заряд, нейтрализаторы. Изготовим нейтрализатор. Берем необходимое количество медного провода, очищаем от изоляции, с концов припаиваем щеточки (для этой цели подойдет провод, находящийся возле графитовых щеточек). Устанавливаем на орг. стекло так, чтобы между двумя нейтрализаторами образовался прямой угол. Изготавливаем токосъемные щеточки. Очищенный нужной длины повод сгибаем в виде «F», на концы припаиваем щеточки, крепим так, чтобы диски с секторами находились между токосъемниками, а щеточки не касались дисков. Токосъемники помещаем на конденсаторы, которые тоже можно сделать из подручных средств. На токосъемники одеваем индукторы. Подключаем электродвигатели, диски начинают вращаться и между индукторами проскакивает искра

Изготовление электрофорной машины занимает не много времени. Данный вид электрофорной машины выглядит намного меньше, чем школьная электрофорная машина, но ни в чем не уступает ей.